25/2008. (III. 7.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

A támogatás célja

1. § A támogatás célja a kertészetben a termelőtevékenység folytatásához és a megtermelt áru tárolásához szükséges épületállomány korszerűsítése, korszerű technológiák alkalmazása a gazdálkodás összteljesítményének javítása érdekében.

Fogalmak

2. § (1) E rendelet alkalmazásában:

a) kapcsolt vállalkozás: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 17. pontja szerinti vállalkozás;

b) geotermális fejlesztés: olyan energiatermelési célú beruházás, ahol az energia előállítása a földtani közeg hőenergiájának leadásával valósul meg, és a talajba lefúrt mélység meghaladja a talajfelszíntől számított harminc méter mélységet, vagy geotermális eredetű (termál) víz kivétele valósul meg;

c) leányvállalat: olyan vállalat, amelyben egy vagy több termelői szervezet, vagy azok társulásai részesedéssel rendelkeznek, és amely hozzájárul a termelői szervezet vagy termelői szervezetek társulásai célkitűzéseihez, ideértve azokat a vállalatokat is, amelyben egy vagy több zöldség-gyümölcs termelői csoport rendelkezik részesedéssel, és amely hozzájárul a zöldség-gyümölcs termelői csoport célkitűzéseihez;

d) támogatási egység: olyan tevékenység, amelyhez a rendelet elszámolható kiadás-felsőhatárt állapít meg;

e) telepi út: az e rendelet 1. és 2. számú mellékletében meghatározott létesítményeket összekötő út;

f) zöldség-gyümölcs termelői csoport: a zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában ekként meghatározott fogalom;

g) termelői szervezet: zöldség-gyümölcs termelői csoportok és termelői szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában ekként meghatározott fogalom.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások részletes szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályai alkalmazandók.

A támogatott célterületek, a támogatás jellege

3. § (1) Támogatás az alábbi célterületekre vehető igénybe:

a) a kertészeti termelő tevékenységet szolgáló létesítmények építése, korszerűsítése és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítása (a továbbiakban: 1. célterület),

b) a kertészeti ágazatot szolgáló új tároló, manipuláló létesítmények építése és a hozzá kapcsolódó, telepen belüli infrastrukturális beruházások megvalósítása (a továbbiakban: 2. célterület),

c) az a)-b) pontokban meghatározott kertészeti létesítmények energiaellátását és az energiaellátás fenntarthatóságát biztosító beruházások megvalósítása (a továbbiakban: 3. célterület).

(2) E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadásnak minősül:

a) az 1. célterület esetében:

aa) az 1. számú mellékletben szereplő építés, épületgépészet-kialakítása, felújítása és korszerűsítése,

ab) telepi út, térburkolat, kerítés építése, felújítása (a továbbiakban: infrastrukturális beruházás);

b) a 2. célterület esetében:

ba) a 2. számú mellékletben szereplő építés, épületgépészet-kialakítása, felújítása és korszerűsítése;

bb) infrastrukturális beruházás;

c) a 3. célterület esetében:

ca) a gépkatalógusban az 5141., a 6213., a 6221., a 6224. gépváltozatokhoz tartozó gépek, berendezések beszerzése,

cb) termálkútfúrás (minimálisan 30 méter fúrási mélység esetén) és a meglévő termálkút fennmaradását - beleértve a termálvíz visszasajtolását, illetve szénhidrogén-meddő kút termálkúttá történő átalakítását - biztosító beruházások;

cc) a hőenergia előállításhoz kapcsolódó tüzelő-, biogáz-, termálkút-, valamint napenergia-hasznosító berendezéssel funkcionális egységet képező tartozékok, szerelvények beszerzése;

cd) a hőtermelő berendezés elhelyezéséhez, működéséhez kapcsolódó, az építési normagyűjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható építési beruházás.

(3) Támogatás igényelhető továbbá a Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti kiadásokra.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére jogosult:

a) az a mezőgazdasági termelő, aki a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (TEÁOR’08) I. Melléklete szerinti 01.-1-01.3, vagy 01.5 tevékenység valamelyikét végzi,

b) zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy azok leányvállalatai,

c) a kertészeti és a burgonya ágazatban működő termelői csoport

(a továbbiakban együtt: ügyfél).

(2) Az ügyfél mezőgazdasági üzeme méretének meg kell haladnia a 4 európai méretegységet (EUME). Nem vonatkozik ez a szabály az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott ügyfelekre és az induló vállalkozás ügyfélre.

(3) Ha az ügyfél induló vállalkozás, a támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, amennyiben a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő első naptári évben megfelel a (2) bekezdésben foglalt feltételnek.

(4) Amennyiben a beruházás a zöldség-gyümölcs és gomba ágazathoz kapcsolódik, a támogatás akkor vehető igénybe, ha az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor a gyümölcs- és zöldségpiac közös szervezéséről szóló 1996. október 28-i 2200/96/EK tanácsi rendelet 19-22. cikkében, illetve 2008. évtől a gyümölcs- és zöldségágazat tekintetében különleges szabályok megállapításáról, a 2001/112/EK és a 2001/113/EK irányelv, valamint a 827/68/EGK, a 2200/96/EK, a 2201/96/EK, a 2826/2000/EK, az 1782/2003/EK és a 318/2006/EK rendelet módosításáról, továbbá a 2202/96/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. szeptember 26-i 1182/2007/EK tanácsi rendelet 20-21. cikkében előírt szempontok alapján elismert zöldség-gyümölcs szakmaközi szervezet (a továbbiakban: szakmaközi szervezet) tagja, mely szervezet(ek) listáját az Irányító Hatóság közleményben teszi közzé.

(5) Az ügyfél vagy annak általa kijelölt alkalmazottja az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt köteles az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében szervezett, e jogcím tárgyában tartott kötelező képzésen részt venni.

(6) A 3. célterületre irányuló kérelem esetén a támogatás igénybevételének további feltétele:

a) a Vhr. 27. § (1) bekezdés d) pontjától eltérően az ügyfél rendelkezzen a fejlesztés megvalósítására vonatkozó, gépészmérnöki végzettséggel rendelkező személy által készített és aláírt technológiai tervvel;

b) termálkút létesítése esetén az ügyfél rendelkezzen a fejlesztés megvalósítására vonatkozó, saját névre szóló hatályos, elvi vízjogi vagy létesítési vízjogi engedéllyel;

c) az ügyfél a 3. célterületen megvalósuló fejlesztés esetén köteles továbbá a beruházással előállított energiát mezőgazdasági tevékenység keretében hasznosítani.

(7) A technológiai tervnek tartalmaznia kell a telepítési vázrajzot, a hasznos hőigény kiszámítását, a hőenergia előállító berendezés méretezését, az egyes fejlesztési komponensek legfontosabb műszaki-technológiai adatait.

(8) Nem tekinthető rendeltetéssel ellentétes használatnak, ha a kérelmező a burgonya tárházban a burgonya mellett az általa megtermelt, tárolásra alkalmas zöldségfélét is tárol.

(9)

A támogatás mértéke

5. § (1) Az ügyfél által igényelhető támogatás összege benyújtási időszakonként, célterületenként legfeljebb 735 000 eurónak megfelelő forintösszeg.

(2) A támogatás mértéke:

a) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 40%-a;

b) a 2. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának

ba) 40%-a, ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés b)-c) pontjai szerinti ügyfél,

bb) 35%-a, ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél;

c) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a, ha

ca) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, vagy

cb) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg;

d) a 2 célterület esetén - ha a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg - a beruházás összes elszámolható kiadásának

da) 50%-a, ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés b)-c) pontjai szerinti ügyfél,

db) 45%-a, ha az ügyfél a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél,

dc) 55%-a, ha a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő;

e) az 1. és 3. célterület esetén a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a, ha

ea) az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő, és

eb) a beruházás kedvezőtlen adottságú vagy NATURA 2000 területen valósul meg;

f) a 2. célterület esetén, a beruházás összes elszámolható kiadásának 45%-a, ha a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ügyfél fiatal mezőgazdasági termelő.

(3) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott kiadások tekintetében, ha a támogatási határozatban eltérő támogatási intenzitások kerülnek megállapításra, egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.

(4) A 3. § (2) bekezdés a) pontjának aa) alpontja szerinti tevékenység számlával igazolt elszámolható kiadása az 1. számú mellékletben meghatározott fajlagos kiadás alapján számított összeghatárig támogatható. A támogatási egységen belüli egyes elszámolható kiadások azonban nem haladhatják meg az ÉNGY-ben, illetve a gépkatalógusban szereplő referenciaárat.

(5) A 3. § (2) bekezdés a) pontjának ab) alpontja és b) pontjának bb) alpontja szerinti tevékenységek esetén a maximális elszámolható kiadás mértéke az ÉNGY alapján készített költségvetés-összesítő szerinti költségvetés alapján kerül meghatározásra, és az egyes elszámolható kiadások nem haladhatják meg az ÉNGY-ben szereplő referenciaárat.

(6) A 3. § (2) bekezdés b) pontjának ba) alpontja szerinti tevékenység számlával igazolt elszámolható kiadása a 2. számú mellékletben meghatározott fajlagos kiadás alapján számított összeghatárig támogatható. A támogatási egységen belüli egyes elszámolható kiadások azonban nem haladhatják meg az ÉNGY-ben, illetve a gépkatalógusban szereplő referenciaárat.

(7) A 3. § (2) bekezdés c) pontjának cb) és cc) alpontjai szerinti tevékenységek esetében a támogatás mértéke kiszámításának alapját a Vhr. 27. § (1) bekezdésének g) pontjában foglalt két árajánlat képezi.

(8) A 3. célterület esetében az elszámolható kiadások nem haladhatják meg:

a) a gépkatalógusban beazonosítható gépek, berendezések esetén a gépkatalógusban meghatározott referenciaárat;

b) a gépkatalógusban nem szereplő gép, berendezés esetén a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott eljárással megállapított árat;

c) építési beruházás esetén az ÉNGY-ben meghatározott fajlagos referenciaárat.

(9) A (7) bekezdés és a (8) bekezdés b) pontja szerinti árajánlat nem származhat az ügyfél saját vagy kapcsolt vállalkozásától, vagy olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél tulajdoni hányaddal rendelkezik.

(10) Támogatás nem vehető igénybe olyan beruházásra, amely kizárólag a 3. § (2) bekezdés ab) vagy bb) pontjai szerinti telepen belüli infrastrukturális beruházásra irányul.

A kérelem benyújtása

6. § (1) A támogatási kérelmet postai úton 2009. december 1. és 2010. január 15. között, ezt követően évente november 15. és december 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon az MVH-hoz. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:

a) az ügyfél típusához kapcsolódó adatok;

b) a pontozáshoz kapcsolódó adatok,

c) a megvalósítási helyre vonatkozó adatok,

d) a tervezett elszámolható kiadás és kalkulált támogatási összeg célterületenként.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) ha az ügyfél őstermelő, a mezőgazdasági őstermelői igazolvány hiteles másolatát; ha az ügyfél egyéni vállalkozó, hatósági igazolást az egyéni vállalkozói igazolvány hatályáról és az ügyfél egyéni vállalkozói tevékenységi köréről;

b) a 3. számú mellékletben szereplő értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat szükség szerint;

c) a 4. § (4) bekezdésben meghatározott beruházás esetén a szakmaközi szervezet által kiállított tagsági igazolást;

d) az 1. és 2. célterület szerinti beruházások esetében építészeti-műszaki tervdokumentációt, vagy műszaki leírást és dokumentációt;

e) a 3. célterület esetén építészeti-műszaki tervdokumentációt, és a 4. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott technológiai tervet és a terv készítőjének végzettségét igazoló okirat hiteles másolatát, valamint termálkút létesítés esetén a 4. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott engedély hiteles másolatát is;

f) ha az ügyfél zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy termelői szervezet leányvállalata, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter igazolását leányvállalati minőségéről;

g) a Vhr. 27. § (1) bekezdés e) pontja szerinti pénzügyi tervet;

h) a Vhr. 27. § (1) bekezdés f) pontja szerinti pénzügyi tervet és üzleti tervet.

(3) E rendelet keretében egy ügyfél a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakonként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

(4) A támogatási kérelem részleges visszavonása kizárólag támogatási egységre, a hozzá kapcsolódó mértékre, illetve összegre vonatkozhat.

A kérelem elbírálása

7. § (1) A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, és a 3. számú mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint a Tv. 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával hoz határozatot.

(2) Amennyiben az ügyfél a Vhr. 27. §(1) bekezdésének e) pontja alapján csak pénzügyi tervet köteles a kérelemhez mellékelni, az értékelés a 3. számú mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján szerzett pontok arányosításával történik.

Kifizetési kérelem

8. § (1) A kifizetési kérelmet

a) 2009. november 16. és 2010. január 31.,

b) 2010. április 1. és 2010. április 30.,

c) 2010. július 1. és 2010. július 31.,

d) 2010. október 1. és 2010. október 31.,

e) a 2011. évtől kezdődően évente

ea) január 1. és január 31.,

eb) április 1. és április 30.,

ec) július 1. és július 31.,

ed) október 1. és október 31.

között lehet benyújtani az MVH-hoz.

(2) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

a) a 4. § (5) bekezdése szerinti képzésen való részvételről szóló igazolást;

b) a 3. célterület szerinti fejlesztés esetén a beruházás befejezésére vonatkozó, gépészmérnöki végzettséggel rendelkező személy által kiállított nyilatkozatot;

c) termálkút létesítés esetén továbbá az üzemeltetési vízjogi engedély hiteles másolatát.

(3) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozat kiállítója és a technológiai terv készítője nem ugyanaz a személy, akkor az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell a végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti időszakban benyújtott, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási előleg fizetéséről szóló kormányrendelet alapján igénybe vett támogatási előleg elszámolásával érintett kifizetési kérelmet nem kell figyelembe venni a Vhr. 17. § (2) bekezdésében meghatározott szabályok alkalmazásakor.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti időszakban benyújtott kifizetési kérelmek és azok módosításai esetében a 2009. december 15-ével lezárt gépkatalógust kell alkalmazni.

Jogkövetkezmények

9. § (1) Amennyiben az ellenőrzés során bizonyosságot nyer, hogy az ügyfél a beruházási kötelezettségének nem vagy nem az építési engedély, illetve tervdokumentáció szerint tett eleget, a kifizetett támogatás jogosulatlan igénybevett támogatásnak minősül.

(2)

(3) Amennyiben az ügyfél a 4. § (5) bekezdésében meghatározott képzési kötelezettségének nem tesz eleget vagy a képzésben való részvételt nem igazolja legkésőbb az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig, a támogatási határozattal jóváhagyott összeget 20%-kal csökkenteni kell kivéve, ha a támogatási határozat kézhezvételét követő 30. nap és az utolsó kifizetési kérelem benyújtási időszak első napját megelőző 30. nap közötti időszakban nem volt képzés.

(4) Ha a mezőgazdasági termelő ügyfél - induló vállalkozásként - a 4. § (3) bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követő első teljes évben nem felel meg a 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, akkor köteles a már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az ügyfél e rendelet szerinti támogatáshoz való joga megszűnik.

(5) Ha az ügyfél a fejlesztéssel megvalósított hőenergia előállító berendezéshez összességében az előállítható hőenergia 25%-át meghaladó kapacitású olyan fogyasztó(ka)t csatlakoztat, amely(ek) nem felel(nek) meg a 4. § (7) bekezdés c) pont szerinti felhasználási célnak, akkor köteles a már igénybe vett támogatási összeg 50%-át a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(6) Ha az ügyfél a fejlesztéssel megvalósított hőenergia előállító berendezéshez összességében az előállítható hőenergia 50%-át meghaladó kapacitású olyan fogyasztó(ka)t csatlakoztat, amely(ek) nem felel(nek) meg a 4. § (6) bekezdés c) pont szerinti felhasználási célnak, akkor köteles a már igénybe vett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az ügyfél e rendelet szerinti támogatáshoz való joga megszűnik.

Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. számú melléklet a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelethez

Támogatási egységek elszámolható kiadásai az 1. célterülethez

| Sorszám | Megnevezés, méret, kapacitás és műszaki tartalom | Maximális elszámolható kiadás | Mérték- egysége |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Új gombatermesztő létesítmények építése |  |  |
|  | Kötelező építészeti-műszaki tartalom: Az épületeknek könnyűszerkezetes konstrukcióban kell megépülniük, és az épületekre vonatkozó építési, valamint a hőszigetelésre és az energiahatékonyságra vonatkozó hazai és európai előírásoknak kell megfelelniük. A beruházásnak tartalmaznia kell az építmények funkciójának ellátásához szükséges összes épületgépészeti, technológiai és biztonságtechnikai berendezéseket, a komplett klímaberendezést, az elektromos hálózatot, a villám- és vagyonvédelem eszközeit, a kamion berakót, az elkülönített szennyvízkezelő rendszert, a polcos technológia esetében továbbá a gombakomposzt be- és kitárolásának speciális gépeit (polcfeltöltő és kihúzó, szállítószalag, targonca). Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően beépített technológiák elemeinek és azok beépítésének költségeit. Az elszámolható kiadások polcos rendszerű termesztő létesítmények esetén termesztőfelületre (m2), nem polcos rendszerű termesztő létesítmények esetén alapterületre (m2) értendőek. - Csiperkegomba termesztése esetén kizárólag a polcos termesztő rendszerrel felszerelt, klimatizált gombatermesztő ház támogatható. - Egyéb gomba termesztése esetén polcos vagy nem polcos rendszerű termesztő ház vagy szigetelt fólia sátor támogatható. |  |  |
| 1.1. | Polcos rendszerű, klimatizált, 750-3000 m2 közötti összes termesztő felülettel rendelkező gombatermesztő létesítmények | 200 000 | Ft/m2 |
| 1.2. | Nem polcos rendszerű, klimatizált, 750-3000 m2 közötti alapterülettel rendelkező gombatermesztő létesítmények | 150 000 | Ft/m2 |
| 1.3. | Polcos rendszerű, klimatizált, 3000 m2-nél nagyobb termesztő felülettel rendelkező gombatermesztő létesítmények | 160 000 | Ft/m2 |
| 1.4. | Nem polcos rendszerű, klimatizált, 3000 m2-nél nagyobb alapterülettel rendelkező gombatermesztő létesítmények | 120 000 | Ft/m2 |
| 2. | Gombatermesztő létesítmények átalakítása, rekonstrukciója |  |  |
|  | Kötelező építészeti-műszaki tartalom: Meglévő gombatermesztő házak, pincék és fóliasátrak rekonstrukciója, polcos termesztő rendszerűvé történő átalakítása vagy más rendeltetésű épületek (például istállók, raktárak) polcos gombatermesztő rendszerrel történő felszerelése, gombatermesztésre történő átalakítása. Nem polcos rendszerű gombaházak, fóliasátrak technológiai felújítása. Az elszámolható kiadás tartalmazza a beépített technológiák elemeinek és azok beépítésének költségeit. Az elszámolható kiadások polcos rendszerű termesztő létesítmények rekonstrukciója esetén termesztőfelületre (m2), nem polcos rendszerű termesztő létesítmények rekonstrukciója esetén alapterületre (m2) értendőek. |  |  |
| 2.1. | Polcos rendszerű gombatermesztő létesítmények technológiai felújítása | 50 000 | Ft/m2 |
| 2.2. | Nem polcos rendszerű gombatermesztő létesítmények technológiai felújítása | 35 000 | Ft/m2 |
| 3. | Új üvegházak (üvegborítású növényházak) építése |  |  |
|  | Kötelező építészeti-műszaki tartalom: Új építés esetén az egy szerkezeti egységbe tartozó alapterület nagysága legalább 5000 m2. Bővítés esetén az üzemben a meglévő és a bővítéssel megvalósuló üvegházak alapterületének el kell érnie legalább az 5000 m2 nagyságot. A megépítésre kerülő üvegházak blokkosított formában (egy szerkezeti egységbe), tűzi horganyzott fém-tartókkal (bordákkal), minimum 4 méteres vápamagassággal, minimum 8 méteres hajószélességgel készülhetnek. A fedésre felhasznált üvegnek minimum 4 milliméter vastagságúnak kell lennie. A beruházásnak tartalmaznia kell a növénytartó szerkezetet, az öntöző, a tápoldatozó és a szellőztető rendszert, a fűtést, a klímakomputert (Δt = minimum 25 °C) és a vezérlés elemeit. A beruházás tartalmazhatja a CO2 trágyázás elemeit, a párásító rendszert, a légkeverőket, a ventilátorokat, az árnyékoló ernyőt és az energiaernyőt. Az asszimilációs pótmegvilágítás és vezérlés csak a 3. pontban szereplő valamely másik tevékenység megvalósítása esetén támogatható. Bővítés esetén a meglévő növényházban a minimális vápamagasságnak 2 méternek kell lennie. Talaj-, légtér-, vegetációs vagy ezek kombinációjával kialakított fűtés és csepegtető öntözés hiányában azok beépítése a meglévő növényházba kötelező. Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően vagy opcionálisan beépített technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások az üvegház alapterületére (m2) értendőek, a maximálisan elszámolható kiadások bővítés esetén az új építéssel érintett részre vonatkoznak. |  |  |
| 3.1. | Automatizált üvegház építése zöldség- és virágtermesztés céljára | 30 000 | Ft/m2 |
| 3.2. | Automatizált üvegház építése palántanevelés céljára | 35 000 | Ft/m2 |
| 3.3. | Az üzemben meglévő üvegházak alapterületének bővítése automatizált üvegházzal zöldség- és virágtermesztés céljára | 30 000 | Ft/m2 |
| 3.4. | Az üzemben meglévő üvegházak alapterületének bővítése automatizált üvegházzal palántanevelés céljára | 35 000 | Ft/m2 |
| 3.5. | Asszimilációs pótmegvilágítás, vezérlés | 9 000 | Ft/m2 |
| 4. | Új, fóliaborítású, nagy légterű, blokkrendszerű növényházak (blokkfóliaházak) építése |  |  |
|  | Kötelező építészeti-műszaki tartalom: Új építés esetén az egy szerkezeti egységbe tartozó alapterület nagysága legalább 5000 m2. Bővítés esetén az üzemben a meglévő és a bővítéssel megvalósuló fóliaházak alapterületének el kell érnie legalább az 5000 m2 nagyságot. A fóliaházak blokkosított formában, (egy szerkezeti egységben) tűzi horganyzott fém-tartókkal (bordákkal), minimum 4 méteres vápamagassággal, minimum 8 méteres hajószélességgel készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának UV-stabilnak és legalább 150 mikron vastagságúnak kell lennie. A beruházásnak tartalmaznia kell a növénytartó szerkezetet az öntöző, a tápoldatozó és szellőztető rendszert, a fűtést, a klímakomputert (Δt = minimum 20 °C) és a vezérlés elemeit. A beruházás tartalmazhatja a CO2 trágyázás elemeit, a párásító rendszert, a légkeverőket, a ventilátorokat, az árnyékoló ernyőt és az energiaernyőt. |  |  |
|  | Bővítés esetén a meglévő növényházban a minimális vápamagasságnak 2 méternek kell lennie. Talaj-, légtér-, vegetációs vagy ezek kombinációjával kialakított fűtés és csepegtető öntözés hiányában azok beépítése a meglévő fóliaházba kötelező. Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően vagy opcionálisan beépített technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások a növényház (blokkfóliaház) alapterületére (m2) értendőek, a maximálisan elszámolható kiadások bővítés esetén az új építéssel érintett részre vonatkoznak. |  |  |
| 4.1. | Blokkrendszerű fóliaház építése zöldség- és virágtermelés céljára | 17 000 | Ft/m2 |
| 4.2. | Blokkrendszerű fóliaház építése palántanevelés céljára | 22 000 | Ft/m2 |
| 4.3. | Az üzemben meglévő fóliaházak alapterületének bővítése blokkrendszerű fóliaházzal zöldség- és virágtermelés céljára | 17 000 | Ft/m2 |
| 4.4. | Az üzemben meglévő fóliaházak alapterületének bővítése blokkrendszerű fóliaházzal palántanevelés céljára | 22 000 | Ft/m2 |
| 5. | Új, nagylégterű, egyhajós fóliasátrak építése |  |  |
|  | Kötelező építészeti-műszaki tartalom: |  |  |
|  | Üzemi szinten típusonként legalább 5000 m2 összes alapterület nagyság. A megépítésre kerülő fóliaházak hegesztett, megmunkált hosszvarratos fémcső bordákkal és tartólábakkal, minimum 8 m méteres fesztávolsággal készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának UV stabilnak és legalább 150 mikron vastagságúnak kell lennie. A fólia rögzítésére fém és műanyag profilok alkalmazhatóak. A beruházásnak tartalmaznia kell az öntözőrendszert, a növénytartó szerkezetet, a szellőzőket, az öntözőket és a tápoldatozókat. Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően vagy opcionálisan beépített technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások a fóliasátor alapterületére (m2) értendőek. |  |  |
| 5.1. | Dupla borítású fóliasátor | 4 000 | Ft/m2 |
| 5.2. | Szimpla borítású fóliasátor | 3 500 | Ft/m2 |
| 6. | Blokkrendszerű mobil fóliaházak építése |  |  |
|  | Kötelező építészeti-műszaki tartalom: Üzemi szinten típusonként legalább 5000 m2 összes alapterület nagyság. A blokkrendszerű mobil fóliaházak hegesztett, megmunkált hosszvarratos fémcső bordákkal és tartólábakkal, 4,5-7,5 méteres hajószélességgel készülhetnek. A fedésre felhasznált fóliának UV stabilnak és legalább 150 mikron vastagságúnak kell lennie. A fólia rögzítésére fém és műanyag profilok, valamint UV stabil kötelek alkalmazhatóak. A beruházásnak tartalmaznia kell a fóliaház működtetéséhez szükséges öntözőrendszert, tápoldatozókat és a beépített szellőzőket. A beruházás tartalmazhatja a vészfűtést, a vektorhálót és a növénytartó szerkezetet. Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően vagy opcionálisan beépített technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások a blokkrendszerű mobil fóliaház alapterületére (m2) értendőek. |  |  |
| 6.1. | Dupla borítású, blokkrendszerű mobil fóliaház | 3 000 | Ft/m2 |
| 6.2. | Szimpla borítású, blokkrendszerű mobil fóliaház | 2 500 | Ft/m2 |
| 7. | Meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak technológiai korszerűsítése |  |  |
|  | Kötelezően meglévő építészeti tartalom: A korszerűsítés beépítendő technológiánként legalább 2500 m2 alapterületre, egybefüggő vagy különálló üvegházakra és fóliaházakra irányul. A talaj nélküli termesztés kiépítése esetén kötelező a tápoldat közvetítésére alkalmas kőzetgyapot vagy kókuszháncs téglák alkalmazása, a teljes tápoldat előállító, elosztó és adagoló rendszer, a tápanyagtárolók, a programozható keverő berendezések, a tápoldattároló tartály, a szabályozható tápoldat adagolók, a fix építésű csővezetékek és a növényhez vezető rugalmas csövek. Támogathatók továbbá az ehhez szükséges talajmunkák és tereprendezések. Az elszámolható kiadás tartalmazza az alábbiakban felsorolt technológiák kiépítési vagy felújítási költségeit. Az elszámolható kiadások a meglévő, korszerűsítéssel érintett fóliaház vagy üvegborítású növényház alapterületére értendők. |  |  |
| 7.1. | Energiaernyő beépítése | 2 500 | Ft/m2 |
| 7.2. | Árnyékoló ernyő beépítése | 2 500 | Ft/m2 |
| 7.3. | Klímakomputer és szerelvényei | 1 000 | Ft/m2 |
| 7.4. | Légcserélők, légkeverők, ventilátorok beépítése | 500 | Ft/m2 |
| 7.5. | Öntözés és tápoldatozás kiszolgáló egységeinek cseréje | 1 000 | Ft/m2 |
| 7.6. | Párásító rendszer kiépítése | 2 000 | Ft/m2 |
| 7.7. | Asszimilációs pótmegvilágítás kiépítése | 9 500 | Ft/m2 |
| 7.8. | CO2 trágyázás kiépítése | 1 000 | Ft/m2 |
| 7.9. | Fűtőrendszer kiépítése és korszerűsítése (a talaj-, légtér-, vegetációs vagy ezek kombinációjával kialakított fűtési technológia) | 7 000 | Ft/m2 |
| 7.10. | Függesztett és nem függesztett termesztő csatornák és növénytartók beépítése | 2 500 | Ft/m2 |
| 7.11. | Asztalos termesztési technológia beépítése | 9 000 | Ft/m2 |
| 7.12. | Talaj nélküli termesztés kiépítése | 2 500 | Ft/m2 |
| 7.13. | Talaj nélküli termesztés felújítása | 1 500 | Ft/m2 |
| 8. | Szociális és kiszolgáló helyiségek építése |  |  |
|  | Kötelező építészeti-műszaki tartalom: A kiszolgáló létesítmények tartalmazzák a növényházak működéséhez szükséges, nem az előállított termékek tárolására alkalmas helyiségeket. Ezek a következők: öntözés berendezései (víztisztító, tápoldatozó szivattyú), göngyölegtároló, növényvédőszer raktár, szociális helyiségek (öltöző, melegedő, zuhanyzó, WC), iroda, válogatótér, klímakomputer vezérlő helysége, közlekedő, tehergépjárművek rakodását segítő rámpa. A szociális és kiszolgáló helyiségek az 1-7. pontokban szereplő tevékenységekkel együtt vagy önállóan valósíthatók meg. A helyiségek alapterülete az új építéssel vagy korszerűsítéssel érintett, támogatott létesítmények együttes, termesztő felület vagy alapterület méretének legfeljebb 6%-áig terjedhet. Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket. Az elszámolható kiadások az építésre kerülő szociális és kiszolgáló helység m2-ére értendőek. |  |  |
| 8.1. | Szociális helyiségek és kiszolgáló terek együttesen | 90 000 | Ft/m2 |

2. számú melléklet a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelethez

Támogatási egységek elszámolható kiadásai a 2. célterülethez

| Sorszám | Megnevezés, méret, kapacitás és műszaki tartalom | Maximális elszámolható kiadás | Mérték- egysége |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Új építésű hűtőházak, hűtőtárolók |  |  |
|  | Kötelező építészeti-műszaki tartalom: Az épületeknek könnyűszerkezetes konstrukcióban kell megépülniük, és az épületekre vonatkozó építési, valamint a hőszigetelésre és az energiahatékonyságra vonatkozó hazai és európai előírásoknak kell megfelelniük. A beruházásnak tartalmaznia kell az építmények funkciójának ellátásához szükséges összes épületgépészeti, technológiai és biztonságtechnikai berendezést, a hűtési technológia (kompresszorok, aggregátok, elpárologtatók, kondenzátorok, vezérlők, szabályozók, összekötőelemek) és annak működését szolgáló elemeket, az alapvető épületgépészeti elemeket, a villám- és vagyonvédelem elemeit, a tűzjelző rendszert, az előtereket, a szociális helyiségeket, a kiszolgáló tereket, a felvonulási, a megvalósításhoz szükséges ideiglenes építményeket, a próbaüzemet, a beszabályozást és mindezek költségeit. A hűtőházon belül több, különböző technológiával felszerelt hűtőtárolóval is megvalósítható az előírt hűtöttlégtér-méret. Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően beépített technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások a hűtött légtér méretére vonatkoznak. |  |  |
| 1.1. | Hűtőház 300-3000 m3 hűtött légtér között |  |  |
| 1.1.1. | Normál hőmérsékletű tároló direkt hűtéssel (-1 °C) | 57 000 | Ft/m3 |
| 1.1.2. | Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel | 59 000 | Ft/m3 |
| 1.1.3. | Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel | 61 000 | Ft/m3 |
| 1.1.4. | Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel | 63 000 | Ft/m3 |
| 1.1.5. | Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával | 61 000 | Ft/m3 |
| 1.1.6. | Meglévő vagy új építésű 300-3000 m3 hűtött légterű hűtőházhoz temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők, egyéb raktár | 40 000 | Ft/m3 |
| 1.2. | Hűtőház 3001 és 6000 m3 hűtött légtér között |  |  |
| 1.2.1. | Normál hőmérsékletű tároló direkt hűtéssel (-1 °C) | 50 000 | Ft/m3 |
| 1.2.2. | Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel | 52 500 | Ft/m3 |
| 1.2.3. | Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel | 53 500 | Ft/m3 |
| 1.2.4. | Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel | 58 000 | Ft/m3 |
| 1.2.5. | Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával | 56 500 | Ft/m3 |
| 1.2.6. | Meglévő vagy új építésű 3001-6000 m3 hűtött légterű hűtőházhoz temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők, egyéb raktárak létesítése | 36 000 | Ft/m3 |
| 1.3. | Hűtőház 6001 és 9000 m3 hűtött légtér között |  |  |
| 1.3.1. | Normál hőmérsékletű tároló direkt hűtéssel (-1 °C) | 45 000 | Ft/m3 |
| 1.3.2. | Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel | 47 000 | Ft/m3 |
| 1.3.3. | Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel | 48 000 | Ft/m3 |
| 1.3.4. | Normál hőmérsékletű tároló gyorstöltéssel | 53 000 | Ft/m3 |
| 1.3.5. | Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával | 51 000 | Ft/m3 |
| 1.3.6. | Meglévő vagy új építésű 6001 és 9000 m3 hűtött légterű hűtőházhoz temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők, egyéb raktárak létesítése | 34 000 | Ft/m3 |
| 2. | Hűtőházi rekonstrukció, felújítás |  |  |
|  | Kötelező építészeti-műszaki tartalom: A hűtési technológia komplett cseréje, a régi technológiai elemek (kompresszorok, aggregátok, elpárologtatók, kondenzátorok, vezérlők, szabályzók, összekötő elemek) bontása, új elemek beépítése, beszabályozása az épületszerkezetek megtartása mellett. A felújítás keretében az adott hűtőházon belül különböző technológiával üzemelő tároló is beépítésre kerülhet. Az elszámolható kiadás tartalmazza a beépítésre került technológiai elemeknek és azok beszerelésének költségeit. Az elszámolható kiadások a hűtött légtér méretére vonatkoznak. |  |  |
| 2.1. | Hűtőház 3000 m3 hűtött légtérig |  | Ft/m3 |
| 2.1.1. | Normál hőmérsékletű tároló direkthűtéssel (-1 °C) | 12 800 | Ft/m3 |
| 2.1.2. | Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel | 14 700 | Ft/m3 |
| 2.1.3. | Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel | 16 000 | Ft/m3 |
| 2.1.4. | Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel | 20 000 | Ft/m3 |
| 2.1.5. | Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával | 23 000 | Ft/m3 |
| 2.1.6. | Meglévő, maximum 3000 m3 hűtött légterű hűtőházhoz kapcsolódóan temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők felújítása | 6 000 | Ft/m3 |
| 2.2. | Hűtőház 3001 és 6000 m3 hűtött légtér között |  |  |
| 2.2.1. | Normál hőmérsékletű tároló direkthűtéssel (-1 °C) | 11 000 | Ft/m3 |
| 2.2.2. | Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel | 12 800 | Ft/m3 |
| 2.2.3. | Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel | 13 600 | Ft/m3 |
| 2.2.4. | Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel | 16 800 | Ft/m3 |
| 2.2.5. | Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával | 12 500 | Ft/m3 |
| 2.2.6. | Meglévő, 3001 és 6000 m3 közötti hűtött légterű hűtőházhoz kapcsolódóan temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők felújítása | 5 500 | Ft/m3 |
| 2.3. | Hűtőház 6001 és 9000 m3 hűtött légtér között |  |  |
| 2.3.1. | Normál hőmérsékletű tároló direkthűtéssel (-1 °C) | 10 000 | Ft/m3 |
| 2.3.2. | Normál hőmérsékletű tároló folyadékhűtéssel | 11 000 | Ft/m3 |
| 2.3.3. | Normál hőmérsékletű tároló kombinált hűtéssel | 12 000 | Ft/m3 |
| 2.3.4. | Normál hőmérsékletű tároló gyorshűtéssel | 15 000 | Ft/m3 |
| 2.3.5. | Normál hőmérsékletű tároló ULO technológiával | 9 000 | Ft/m3 |
| 2.3.6. | Meglévő, 6001-9000 m3 hűtött légterű hűtőházhoz kapcsolódóan temperált levegőjű manipuláló tér, terem, közlekedők felújítása | 5 000 | Ft/m3 |
| 3. | Új burgonyatárházak építése |  |  |
|  | Kötelező építészeti-műszaki tartalom: Burgonyatárháznak az olyan hőszigetelt és az állagmegóvás céljára beépített technológiákkal felszerelt tárolóépület tekinthető, amely megteremti a burgonya téli raktározásának feltételeit is. A beruházásnak tartalmaznia kell az épületgépészeti berendezéseket, a megvilágítást, az elektromos hálózatot, a villám- és vagyonvédelem eszközeit, a tűzvédelem elemeit, az állagmegóvás céljára beépített technológiák gépészeti elemeit (hűtés, párásítás, szellőztetés). A kiszerelő üzemek esetében a fentieken túl a puffer és készárú tároló, a mosó, tisztító, osztályozó, mérlegelő, csomagoló, címkéző, rakatképző gépek és berendezések, illetve az anyagmozgató gépek is kötelezően megvalósítandók. Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket, továbbá a kötelezően beépített technológiák elemeit és azok beépítési költségeit. Az elszámolható kiadások a tárolókapacitásra vagy a komplex üzem alapterületére vonatkoznak. |  |  |
| 3.1. | Halmos tároló 1000 tonna tároló kapacitásig | 75 000 | Ft/t |
| 3.2. | Halmos tároló 1001 és 2000 tonna tároló kapacitás között | 65 000 | Ft/t |
| 3.3. | Halmos tároló 2001 tonna vagy feletti tároló kapacitás esetén | 55 000 | Ft/t |
| 3.4. | Konténeres tároló 1000 tonna kapacitásig, konténerekkel együtt | 90 000 | Ft/t |
| 3.5. | Konténeres tároló 1001 és 2000 tonna kapacitás között, konténerekkel együtt | 80 000 | Ft/t |
| 3.6. | Konténeres tároló 2001 tonna vagy feletti kapacitás esetén, konténerekkel együtt | 70 000 | Ft/t |
| 3.7. | Burgonya kiszerelő komplex üzem 600 m2 alapterületig | 210 000 | Ft/m2 |
| 3.8. | Burgonya kiszerelő komplex üzem 601 és 1300 m2 alapterület között | 250 000 | Ft/m2 |
| 3.9. | Burgonyakiszerelő komplex üzem 1301 m2 vagy feletti alapterülettel | 270 000 | Ft/m2 |
| 4. | Szociális és kiszolgáló helyiségek építése |  |  |
|  | Kötelező építészeti-műszaki tartalom: |  |  |
|  | A kiszolgáló létesítmények tartalmazzák a működéshez szükséges, a nem az előállított termékek tárolására alkalmas helyiségeket. A beruházás egybefüggő vagy különálló egységekben, csak az 1. pontban szereplő építéssel együtt valósítható meg. Az elszámolható kiadás tartalmazza a teljes építési költségeket. Az elszámolható kiadások az építésre kerülő szociális és kiszolgáló helyiség alapterületére (m2) értendőek. |  |  |
| 4.1. | Szociális helyiségek (öltözők, pihenők, iroda), kiszolgáló terek (göngyölegtároló, géptároló, fedett és nyitott rámpák) együttesen | 90 000 | Ft/m2 |

3. számú melléklet a 25/2008. (III. 7.) FVM rendelethez

Értékelés

| Értékelési szempont megnevezése | Értékelés/Ellenőrzés módja | Pontszám |
| --- | --- | --- |
| Szakmai szempontok |
| Az ügyfél zöldség-gyümölcs termelői csoport vagy leányvállalata; termelői szervezet vagy leányvállalata; a kertészeti és burgonya ágazatban működő termelői csoport vagy annak tagja |  | Igazolás arról, hogy az ügyfél zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy azok leányvállalata. A kertészeti és burgonya ágazatban működő termelői csoport tevékenységéről és az ügyfél tagságáról szóló igazolás | 10 |
| Az ügyfél a támogatási kérelemmel érintett létesítmény üzemeltetéséhez megújuló energiaforrást használ |  | Nyilatkozat | 10 |
| Összesen: | max. 20 |
| Horizontális szempontok |
| A támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban foglalkoztatottak átlaglétszámának szinten tartása (legalább 1 fő) |  |  | 6 |
| A támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónap átlaglétszámához képest a foglalkoztatottak számának bővítése a fejlesztés hatására | Igényelt támogatás összege/új munkahelyek száma |  |  |
|  | 0-25 000 000 Ft/ új munkahely |  | 12 |
|  | 25 000 001-50 000 000 Ft/ új munkahely |  | 10 |
|  | 50 000 001-75 000 000 Ft/ új munkahely |  | 8 |
|  | 75 000 001-100 000 000 Ft/ új munkahely |  | 6 |
|  | 100 000 001-125 000 000 Ft/ új munkahely |  | 4 |
|  | 125 000 001-150 000 000 Ft/ új munkahely |  | 3 |
|  | 150 000 001-175 000 000 Ft/ új munkahely |  | 2 |
|  | 175 000 001 Ft/ új munkahely felett |  | 1 |
| Az ügyfél részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási programban (támogatási kérelmet nyújtott be a 2009. évi benyújtási időszakban). |  |  | 4 |
| Az ügyfél székhelye |  |  |  |
|  | Az ügyfél székhelye a Vhr. szerinti hátrányos helyzetű területen van |  | 2 |
| Ha az ügyfél nem természetes személy |  |  |  |
|  | A beruházás helye szerint illetékes helyi cigány kisebbségi önkormányzat vagy az országos cigány önkormányzat nyilatkozata arról, hogy támogatja a beruházást | Nyilatkozat | 2 |
| Nők foglalkoztatása |  |  |  |
|  | A foglalkoztatottak számának több mint 50%-a nő | Nyilatkozat | 2 |
|  | A foglalkoztatottak számának 20-50%-a nő | Nyilatkozat | 1 |
| Csökkent munkaképességű foglalkoztatása |  |  |  |
|  | Csökkent munkaképességű személyt foglalkoztat | Nyilatkozat | 2 |
| Ha az ügyfél természetes személy |  |  |  |
|  | Az ügyfél nő | Támogatási kérelem | 2 |
|  | Az ügyfél roma származású | Nyilatkozat | 2 |
|  | Az ügyfél csökkent munkaképességű | Nyilatkozat | 2 |
| Összesen: | max. 30 |
| Pénzügyi terv |  |
| Nem termelői csoport/zöldség- gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy ezek leányvállalata |  |  |  |
| A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája |  |  |  |
|  | Befektetett eszközök változása |  | 1 |
|  | Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt |  | 1 |
|  | Értékcsökkenés változása |  | 2 |
|  | Saját tőke változása a működtetési időszak alatt |  | 2 |
| Vállalatértékelés | A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázis adatainak összevetése referenciaadatokkal |  |  |
|  | Termelési érték |  | 2 |
|  | Adózás előtti eredmény |  | 2 |
|  | Termelési értékarányos jövedelmezőség |  | 2 |
| Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata | Pénzügyi tábla adatainak összevetése referenciaadatokkal a működtetés alatt |  |  |
|  | Termelési érték |  | 1 |
|  | Adózás előtti eredmény |  | 1 |
|  | Termelési értékarányos jövedelmezőség |  | 1 |
| Pénzügyi terv üzemeltetési- hatékonysági vizsgálata | Az üzem által a bázisévhez képest a benyújtás évétől számított 4. évre vállalt mezőgazdasági terület nő, akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre 1 pont adható, de maximum 5 pont |  | 5 |
| Termelői csoport, zöldség-gyümölcs termelői csoport, termelői szervezet vagy ezek leányvállalatai esetében |  |  |  |
| A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája | Befektetett eszközök változása |  | 2 |
|  | Saját tőke változása a beruházás időtartama alatt |  | 2 |
|  | Értékcsökkenés változása |  | 2 |
|  | Saját tőke változása a működtetési időszak alatt |  | 2 |
| Vállalatértékelés | A vállalkozás bázis évében az árbevétel | Induló termelői csoport esetében a számítást a pályázat és az azt követő 2 év tervadatai alapján kell elvégezni |  |
|  | meghaladja az 1 milliárd forintot |  | 6 |
|  | 500 millió-1 milliárd forint közötti |  | 3 |
|  | 500 millió forint alatti |  | 2 |
| Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizsgálata | A vállalkozás árbevétele a benyújtás évétől számított 4. évre nézve a benyújtás évéhez képest több mint | Induló termelői csoport esetében, ha eléri |  |
|  | 20%-kal bővül | 700 millió forintot | 2 |
|  | 10%-kal bővül | 500 millió forintot | 1 |
|  | Ha az ügyfél a benyújtást követő 3 évben tervezett árbevétele a benyújtás évében tervezett árbevételéhez képest a növekmények értéke eléri a támogatás |  |  |
|  | 1,4-szeresét |  | 4 |
|  | 1,2-szeresét |  | 2 |
| Üzleti terv |
|  | Vezetői összefoglaló |  | 1 |
|  | Ügyfél bemutatása |  | 3 |
|  | Piacelemzés és értékelés |  | 4 |
|  | Működési terv |  | 8 |
|  | Szervezet, emberi erőforrások |  | 1 |
|  | Fejlesztés bemutatása |  | 13 |
| Mindösszesen: |  |  | max. 100 |
| Kommunikációs terv |  |  | (+) 5 |
| A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása |  |  | (+) 5 |