### Az ÚMVP Irányító Hatóságának 59/2009. (IX. 03.) közleménye

a 61/2009. (V. 14.) FVM rendeletben foglalt levélanalízissel kapcsolatos egyes kérdésekről

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 14. § (2) bekezdésében foglalt és 19. számú mellékletében részletezett levélanalízis egységes értelmezésének elősegítése céljából, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága közzéteszi az alábbiakat.

A Rendelet 19. mellékletének második bekezdésében szereplő alábbi mondat -„Az egy mintavételi egységről vett mintának két külön kezelt átlagmintából kell állnia, amelynek a két átló mentén szedett növényt, növényi szervet kell tartalmaznia.”- értelmében a két külön kezelt átlagminta egy mérési adatot kell, hogy eredményezzen. Ennek megfelelően a két átló mentén külön-külön gyűjtött két darab átlagmintából egy darab lemérendő reprezentatív mintát kell képezni, melyet vizsgálat céljából akkreditált laboratórium rendelkezésére kell bocsátani. Egy leadott minta minimum 0,1 kg növényi szervet (levél, levélnyél) kell, hogy tartalmazzon.

A szőlőültetvények esetén a tavaszi és őszi mintavételezés választási lehetőséget biztosít, tehát évente egy levélminta vétel az előírás. A mintavétel időpontját annak függvényében javasolt kiválasztani, hogy a vizsgálati eredmények interpretálásához milyen információk állnak a szaktanácsadók rendelkezésére. A további években a levélminta vételezést ugyanazon évszakban ajánlott elvégezni.

A levélanalízis eredmények a talajvizsgálati eredmények alapján készülő szaktanács pontosítását segítik elő ezért ezek rendelkezésre állásáig a Rendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti talajvizsgálati eredmények alapján, vagy a tervezett termésszinthez meghatározott tápanyagigénnyel kell elkészíteni a tápanyag-gazdálkodási tervet.